Ground Control Station Calculations

1. Gain of Recieving Antenna

EIRP = P_t * G_t
[EIRP] = 10log_10 (P_t) + 10log_10 (G_t)
[EIRP] = 10log_10 (63 mW) + 10log_10(3.2) dBW
[EIRP] = 17.993 + 5.05 = 23.04 dBW

Now ,
G_r = EIRP - L_p
Here L_p = 10log_10 [(4 %pi R over %lambda ^2)] = 10log_10 [(4 %pi R over (c over f) ^2)]
Here
f = 2.4 GHz
∴ L_p = 9.94 dB
∴ G_r = 23.04 - 9.94 = 13.1 dB

2. Power of Recieving Antenna
P_r = P_t + G_t + G_r - L_p
P_r = 17.993 + 5.05 + 13.1 - 9.94 = 26.20 dBW

3. Link Budget

PARAMETER	VALUE
Transmitter Power P_t	63mW = 17.993 dB
Transmitter Gain G_t	3.2 dBi = 5.05 dB
Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)	23.04 dBW
Free Space Path Loss L_p	9.94 dB
Reciever Gain G_r	13.1 dB
Reciever Power P_r	26.20 dBW